Обычно, эти данные не афишируются.

Каждый производитель хочет, чтобы покупали только его лампы.

Наиболее распространённые «газоразрядки» имеют полные аналоги у конкурентов, а также у Российских и Китайских производителей.

Если Вам трудно сегодня купить лампы по 8 – 12 т. р.— мы можем Вам помочь.

Команда МУЗХОЗ.РУ

| OSRAM | PHILIPS | GE | Тип цоколя | Световой поток (люмен) | Цветовая температура (К) | Длина дуги (мм) | Срок службы (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI 125 | MSR 125 HR |  | спец. | 8500 | 6000 | 4 | 150 |
| HMI 200W/SE | MSR 200 HR |  | GZY 9,5 | 16000 | 6000 | 5 | 200 |
| HMI 250W/SE |  |  | FaX 1,5 | 16200 | 6000 | 5 | 250 |
| HMI 400W/SE | MSR 400 HR |  | GZZ 9,5 | 33000 | 6000 | 6 | 650 |
| HMI 575W/SE | MSR 575 HR | CSR 575/HR | G22 | 49000 | 6000 | 7 | 750 |
| HMI 1200W/SE | MSR 1200 HR | CSR 1200/HR | G38 | 110000 | 6000 | 10 | 750 |
| HMI 2500W/SE | MSR 2500 HR | CSR 2500/HR | G38 | 240000 | 6000 | 14 | 500 |
| HMI 4000W/SE | MSR 4000 HR | CSR 4000/HR | G39 | 380000 | 6000 | 20 | 500 |
| HMI 6000W/SE | MSR 6000 HR |  | G40 | 540000 | 6000 | 23 | 300 |
| HMI 200W |  | MID 200 | X515 | 16000 | 6000 | 10 | 300 |
| HMI 250W/GS | MSI 575 | MID 575 | SFc 10-4 | 49000 | 6000 | 7 | 750 |
| HMI 1200W/S |  |  | SFc 10-5 | 110000 | 6000 | 7 | 750 |
| HMI 1200W/GS | MSI 1200 | MID 1200 | SFc 15,5-6 | 110000 | 6000 | 10 | 750 |
| HMI 2500W/GS | MSI 2500 | MID 2500 | SFa 21-12 | 240000 | 6000 | 14 | 500 |
| HMI 2500W/S |  |  | SFa 21-12 | 240000 | 6000 | 14 | 500 |
| HMI 4000W | MSI 4000 | MID 4000 | SFa 21-12 | 380000 | 6000 | 34 | 500 |
| HMI 6000W | MSI 6000 | MID 6000 | S 25,5x60 | 570000 | 6000 | 21 | 500 |
| HMI 12000W | MSI 12000 |  | S 25,5x60 | 1150000 | 6000 | 34 | 500 |
| HMI 12000W/GS |  | MID 12000 | S 30x70 | 1150000 | 6000 | 25 | 500 |
| HMI 18000W |  |  | S 30x70 | 1700000 | 6000 | 44 | 250 |
| HMP 400W/DE |  |  | SFc 10-4 | 33000 | 6000 | 5,5 | 750 |
| HMP 575W/DE |  |  | SFc 10-4 | 49000 | 6000 | 7 | 1000 |
| HMI 575W/SE | MSR 575 HR/P |  | G22 | 49000 | 6000 | 7 | 1000 |
| HTI 150W |  | CSS 150 | GY 9,5 | 9500 | 6900 | 5 | 750 |
| HTI 152 |  |  | GY 9,5 | 10000 | 5000 | 6,75 | 2000 |
| HTI 250W/SE |  |  | FaX 1,5 | 16000 | 4900 | 2,5 | 250 |
| HTI 400W/SE |  |  | FaX 1,5 | 28000 | 4800 | 4 | 250 |
| HTI 404W/SE |  |  | FaX 1,5 | 28000 | 4800 | 3 | 500 |
| HTI 405W/SE | MSR 400 SA |  | GY 9,5 | 28000 | 4800 | 3 | 50 |
| HTI 600W/SE |  |  | FaX 1,5 | 48000 | 5300 | 5,5 | 300 |
| HTI 705W/SE | MSR 700 SA |  | GY 9,5 | 30000 | 5600 | 4 | 500 |
| HTI 1200W/SE | MSR 1200 SA |  | GY 22 | 99000 | 6000 | 7 | 600 |
| HTI 2500W/SE |  |  | G22+кабель | 240000 | 6000 | 14 | 600 |
| HTI 300W/DX |  |  | SFc 10-4 | 22000 | 6500 | 5,5 | 750 |
| HTI 4000W/D |  |  | S25,5 | 360000 | 4600 | 15 | 500 |
| HTI 600W/D |  |  | спец. | 48000 | 5300 | 5,5 | 300 |
| HSR 400W | MSR 400 | CSR 400/CS | GX 9,5 | 33000 | 5900 | 5 | 650 |
| HSR 575/2 | MSR 575/2 |  | GX 9,5 | 49000 | 6000 | 7 | 1000 |
| HSR 700W | MSR 700/2 | CSR 700/CS | G 22 | 58000 | 6300 | 8 | 1000 |
| HSR 1200W | MSR 1200 | CSR 1200/CS | G 22 | 110000 | 6000 | 10 | 800 |
| HSR 1200/2 | MSR 1200/2 |  | G 22/30x53 | 110000 | 7200 | 10 | 1000 |
| HSD 200W | MSD 200 |  | GY 9,5 | 13000 | 5600 | 5 | 2000 |
|  | MSD 200/2 |  | GY 9,5 | 13500 | 6700 | 5 | 3000 |
| HSD 250W | MSD 250 |  | GY 9,5 | 14000 | 6000 | 5 | 2000 |
|  | MSD 250/2 |  | GY 9,5 | 18000 | 8500 | 5 | 2000 |
| HSD 400W | MSD 575 |  | GY 9,5 | 30000 | 5600 | 5,5 | 2000 |
|  | MSD 700 |  | G 22/30x53 | 50500 | 6000 | 10 | 3000 |
|  | MSD 1200 |  | G 22/30x54 | 92000 | 6000 | 14 | 2000 |